## Slide 1: microPython sur ESP
Chris - ANUMBY

## Slide 2: Installation sur ESP8266
Il faut d’abord installer un nouveau firmware
  https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/tutorial/intro.html
  https://micropython.org/download/?port=esp8266
Ensuite on déploie ce firmware (par exemple à partir d’un Raspberry)
> pip install esptool
> esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
> esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 write_flash --flash_size=detect 0 esp8266-20170108-v1.8.7.bin
Vérifier que ce nom de fichier correspond (selon la version installée)

## Slide 3: Utilisation avec l’éditeur Thonny
Peut être installé partout
Editeur de fichier
Commandes interactives qui vont tourner sur l’ESP8266

## Slide 4: Travail à partir d’un fichier
On peut travailler avec des fichiers de la machine hôte ou bien directement avec des fichiers sur le ESP8266

## Slide 5
La commande Run va
exécuter le programme écrit dans le fichier chargé
La commande Run peut exécuter le programme totalement ou bien en mode debug
On peut aussi installer de librairies = « packages » selon la terminologie Python

## Slide 6: Le TP
ESP8266
HCSR04
Neopixel

## Slide 7: Un programme typique
from machine import Pin, PWM
import machine, time
class HCSR04():
def __init__(self, pin_echo, pin_trig):
self.pin_echo = pin_echo
self.pin_trig = Pin(pin_trig, Pin.OUT) # definit la broche TRIGGER en sortie
self.pin_echo = Pin(pin_echo, Pin.IN) # definit la broche ECHO en entree
self.pin_trig.off() # broche TRIGGER niveau bas au repos
# on definit un Timeout si le retour echo depasse 23.8 ms
# 410 cm * 2 (aller/retour) * 29.1 (vitesse du son 1cm = 29.1us)
tmo = int(410 * 2 * 29.1)
self.tmo = tmo
def lecture_distance(self):
self.pin_trig.off() # broche TRIGGER niveau bas au repos
time.sleep_us(2) # on attend 20us
self.pin_trig.on() # broche TRIGGER niveau haut
time.sleep_us(10) # pendant 10us
self.pin_trig.off()
self.temps_distance = machine.time_pulse_us(self.pin_echo, 1, self.tmo)
# print("temps_distance", self.temps_distance)
if (self.temps_distance == -1):
# Timeout, mesure distance > 4m
self.calcul_distance_cm = -1
else:
# le temps que met l’echo est a diviser par 2 (aller-retour)
# la vitesse du son est de 0.034320 cm/us (343.2 m/s)
# pour 1 cm donc on obtient 29.1 us
self.calcul_distance_cm = (self.temps_distance / 2) / 29.1
return(self.calcul_distance_cm)
...
...
pin_echo = 4 # sortie D2 –> GPIO04
pin_trigger = 5 # sortie D1 –> GPIO05
hc_sr04 = HCSR04(pin_echo, pin_trigger)
while True:
distance = hc_sr04.lecture_distance()
if (distance == -1):
print ("Mesure supérieure à 4 mètres")
else:
print ((distance), "cm")
time.sleep(0.1)
On définit les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de notre module (ici le HCSR04) dans une classe
Programme principal

## Slide 8: Allumer des diodes colorées Neopixel
import machine, neopixel
import time
import random
np = neopixel.NeoPixel(machine.Pin(4), 1)
dt = 20
np[0] = (0, 0, 0)
np.write()
time.sleep_ms(1000)
print("green")
for i in range(255):
np[0] = (i, 0, 0)
np.write()
time.sleep_ms(dt)
print("red")
for i in range(255):
np[0] = (0, i, 0)
np.write()
time.sleep_ms(dt)
print("blue")
for i in range(255):
np[0] = (0, 0, i)
np.write()
time.sleep_ms(dt)
print("yellow")
for i in range(255):
np[0] = (i, i, 0)
np.write()
time.sleep_ms(dt)
print("cyan")
for i in range(255):
np[0] = (i, 0, i)
np.write()
time.sleep_ms(dt)
print("violet")
for i in range(255):
np[0] = (0, i, i)
np.write()
time.sleep_ms(dt)
np[0] = (0, 0, 0)
np.write()
La librairie Neopixel fournit toutes les commandes pour piloter les diodes Neopixel
Ainsi il suffit d’instancier un objet neopixel qui saura adresser les diodes Neopixel